## Slide 1
Universitatea POLITEHNICA din București
Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației
SISTEM DE MONITORIZARE AL BATERIILOR PENTRU APLICAȚII DE TENSIUNI JOASE
Conducători științifici:
Ș.L. Dr. Ing. Bîră Călin
Ing. Durlă Ioan-Cristian
Absolvent:
Micu Petru

## Slide 2: Conținut
1
2
3
4
4.1
4.2
Viitorul mobilității
Importanța sistemelor de monitorizare ale bateriilor
Obiectivele proiectului
Prezentarea tehnică a proiectului
Descrierea aplicației Low Voltage Battery Management System
Descrierea interfeței grafice pentru depanare
5
Demonstrația practică a proiectului

## Slide 3: 1. Viitorul mobilității
Chart: Clasificarea metodelor de transport dupa popularitate
| Transport public tradițional | Vehicule private | Micromobilitate | Taxi | Mersul pe jos | Alte forme de transport
 | 23 | 45 | 16 | 2 | 14 | 1
Probleme
Trafic intens - 91h pierdute anual în București
Poluare
Spațiu alocat parcărilor
Soluții
Electrificare– Baterii Li-Ion
Micromobilitate - Trotinete electrice, biciclete electrice

## Slide 4: 2. Importanța sistemelor de monitorizare ale bateriilor
Siguranță
Performanță
Diagnoză
  Protecție împotriva supraîncărcării
  Protecție împotriva descărcării excesive
  Prevenirea instabilității termice ale bateriilor Li-Ion
Estimarea stării de încărcare (SoC)
Estimarea stării de sănătate (SoH)
Gestionarea și eficientizarea utilizării energiei
Detecția defecțiunilor
Monitorizarea parametrilor bateriei

## Slide 5: 3. Obiectivele Proiectului
Implementarea componentei software pentru comunicarea cu dispozitivele BCC (Battery Cell Controller)
Implementarea software a sistemului de monitorizare
Dezvoltarea interfeței grafice pentru diagnoză
Resurse folosite:
  Microcontrolerul S32K344
  Circuitul integrat MC33772C
  Pachetul software BMS

## Slide 6: 4. Prezentarea tehnică a proiectului
Aplicație: Trotinetă electrică
Specificațiile bateriei simulate: 24V, 15000mAh
Celule simulate: 30 x SAMSUNG 30Q INR18650, curent maxim 15A/4A
Monitorizarea a 6 tensiuni

## Slide 7: 4.1 Descrierea Aplicației low voltage battery management system
Sistem de operare FreeRTOS
Măsoară curentul, temperatura și tensiunile celulelor
Estimează starea de încărcare (SoC) și de sănătate (SoH)
Echilibrează tensiunile celulelor
Detectează supratensiuni, subtensiuni și supracurenți
Decuplează bateria în situații critice
Trimite parametrii monitorizați catre aplicatia FreeMASTER

## Slide 8: 4.1 Descrierea Aplicației low voltage battery management system

## Slide 9: 4.2 Descrierea Interfeței grafice pentru depanare

## Slide 10: Demonstrația practică a proiectului

## Slide 11
Universitatea POLITEHNICA din București
Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației
SISTEM DE MONITORIZARE AL BATERIILOR PENTRU APLICAȚII DE TENSIUNI JOASE
Conducători științifici:
Ș.L. Dr. Ing. Bîră Călin
Ing. Durlă Ioan-Cristian
Absolvent:
Micu Petru